## Slide 1: 性能测试 --计划测试

## Slide 2: 内容回顾
Configure SLA Rules
  作用，使用方法
集合点
  定义
  什么情况使用

## Slide 3: 内容回顾
  怎样使用
    脚本中增加lr_rendezvous(“事务名称”) ，加在被要求集合的请求前
    在Controller中设置集合点规则
    在Analysis中分析集合点生成图，分析并对比有无集合点响应时间、事务数等的变化
    重点：理解集合点规则

## Slide 4: 内容回顾
熟悉业务流程
定义测试目标
  通过用户数据进行分析
    用户给定的系统使用数据，分析性能测试指标：并发用户数、响应时间等
  通过系统日志进行分析
    导出日志，使用分析工具进行分析

## Slide 5: 内容回顾
    查看总的请求和平均请求量，日统计量分布，每小时统计量，找出峰值数据，针对峰值数据定义性能测试指标
补充：
  TPS = 并发数/响应时间
  并发数 = TPS * 响应时间

## Slide 6: 内容回顾
练习：某公司上班签到系统，早上8点上班，7点半到8点的30分钟的时间里用户会登录签到系统进行签到。公司员工为1000人，平均每个员上登录签到系统的时长为5分钟，请计算TPS，平均响应时间，并发数
  TPS = 1000/(30*60) 事务/秒
  平均响应时间为 = 5*60 秒
  并发数= TPS*平均响应时间 = 1000/(30*60) *(5*60)=166.7

## Slide 7: 目录
定义性能测试指标
  通过系统日志进行分析
  通过同类业务进行分析
  通过80/20原则进行分析
编写性能测试计划
编写性能测试方案
编写性能测试用例

## Slide 8: 通过系统日志进行分析
系统负载是动态变化的
  公司内部C/S架构的系统，系统负载可控
  对外B/S架构系统，可能存在爆发式增长
如何应对用户量增长的问题？
  做容量规划

## Slide 9: 通过系统日志进行分析
怎样做容量规划
  容量：包含业务容量和处理容量
    业务容量：业务的种类、业务的请求频率和业务的请求量
    处理容量：最大处理能力，某个接口的处理吞吐量、处理响应时间和对资源的利用率
    吞吐量:单位时间内CPU从存储设备读取、处理、存储信息的量（取决于CPU性能、时钟频率、周期数、指令条数等）

## Slide 10: 通过系统日志进行分析
怎样做容量规划
  可以参考日志的变化规律，通过一个模型来预估未来的容量
Notes: 图

## Slide 11: 通过系统日志进行分析
分析日志中的数据：
  1 2007年3月—7月出现爆发式增长
  2 随后两年内访问量比较稳定（1000万以内）
  3 最高容量预估每月1100万
  4 以上数据没有超过1100万的

## Slide 12: 通过系统日志进行分析

## Slide 13: 通过系统日志进行分析
继续分析之后的日志，可以发现：
  1 2009年5月—2011年7月没有超出之前的用户容量1100万
  2 2011年8月出现了1400万访问量，超出了之前的预估
预估是不是有问题？
  1 2011年最高峰在8月份，1400万
  2 按照前面20%的访问量评估策略，1100*120%，1400万的访问量也基本在需求范围内

## Slide 14: 通过系统日志进行分析
对于爆发式增长，通过什么方式来解决？
  容量扩展规划和压力测试来解决
容量规划
  进行容量规划时，必须对访问量和访问规律有比较清晰的分析，才能确保推导容量时尽量合理
  容量规划又有时效性，过分的容量规划会大大提高成本

## Slide 15: 通过系统日志进行分析—容量规划
举例：
  普及千兆网络入户的小区，从长远来看有必要，避免以后不做百兆升千兆的调整
  但是这些年百兆网络已经绰绰有余
  现在布置千兆网的设备与将来调整成本差别不大，所以这种一步到位的想法不太合理
  更多的时候考虑扩展性

## Slide 16: 通过系统日志进行分析—容量规划
举例：磁盘寻址方式的容量规划
  20实际80年代初，系统管理员为了方便使用不同文件系统存储数据发明了主引导记录（MBR）,当时支持最多32位信息，也就是232字节，大约2.2T，当时来看是天文数字（当时最大的民用硬盘不过5MB，价格超过1500美元）
  90年代时，人们已经意识到2.2TB容量限制问题，为此多家公司联合制定了一种弹性分区机制，就是GUID分区表，简称GPT，GPT最多支持64位信息，理论上最大容量是9.4ZB
Notes: https://jingyan.baidu.com/article/215817f792b4cc1eda142336.html
MBR 与GUID区别

## Slide 17: 通过系统日志进行分析—容量规划
  如果将来9.4ZB不够用了，可以将信息的容量升级到128位，整体升级的成本和复杂性大大降低

## Slide 18: 通过系统日志进行分析—容量规划
处理容量规划主要是针对业务容量规划，评估当前处理能力是不是能满足需求中对当前及未来的业务需要，如果不满足是否可以通过易扩展的策略来完成升级操作
  例如：当前每分钟30笔业务，未来两年中有可能提升到300笔/分钟，需要系统能够满足当前及未来两年中的容量需求，甚至有所富余
Notes: 通过业务规划可以评估系统未来可能面临的请求量及存储需求，为容量规划提供参考

## Slide 19: 通过系统日志进行分析—容量规划
提升容量的方法
  硬件提升
  负载均衡策略

## Slide 20: 通过系统日志进行分析—容量规划
思考：如果一台服务器可以处理2000个TPS，20000个TPS是不是需要10台服务器
  不是
  服务器越多，处理能力和同步能力就越难
验证当前系统处理能力对硬件的依赖性，确认是否能够按照硬件提升来获得线性处理能力的提升
  通过性能测试发现和定位随着业务容量上升中的拐点，确定系统扩展能力
Notes: 通过业务规划可以评估系统未来可能面临的请求量及存储需求，为容量规划提供参考

## Slide 21: 通过系统日志进行分析—容量规划
举例：1小时内，系统承受10万用户在线，页面刷新96万次、点击量640万次、带宽吞吐量382G，在该负载下CPU及内存资源利用率低于80%，无明显磁盘网络瓶颈
  通过硬件评测，一般每台服务器支撑动态请求1000个/(台.s)，每台服务器支撑静态流量400MB/(台.s)，每个页面包括1-3个动态请求，问需要多少台服务器完成动态请求
    每秒并发请求：（960000*3）/(1*3600) = 800个/s
    峰值并发10倍计算：（800*10）/1000 = 8 台

## Slide 22: 通过系统日志进行分析—容量规划（修改）
  预计每个页面包含img/js/css等50个静态文件，预计每个文件5Kb，平均并发是多少？平均带宽是多少？根据带宽来看，需要多少台服务器？
    960000/(1*3600) *50 = 13 333/s
    峰值并发约 140 000
    (960000*50*5/8)/3600 = 8333 KB (约8M )（平均带宽）
    峰值带宽约80MB/s
    从带宽角度计算，只需要一台服务器

## Slide 23: 通过系统日志进行分析—容量规划
  预计每个页面包含img/js/css等50个静态文件，预计每个文件5Kb，平均并发是多少？平均带宽是多少？根据带宽来看，需要多少台服务器？
    960000/(1*3600) *50 = 13 333/s
    峰值并发约 14 000
    960000/(3600*50*5/8) = 0.521GB/s（平均带宽）
    峰值带宽约5—5.5GB/s
    （5-5.5) * 1000 / 400 = 13—14台服务器

## Slide 24: 定义性能指标—通过日志进行分析
通过日志分析得到
  数据变化规律
  峰值数据的计算
  容量规划等等

## Slide 25: 目录
定义性能测试指标
  通过系统日志进行分析
  通过同类业务进行分析
  通过80/20原则进行分析
编写性能测试计划
编写性能测试方案
编写性能测试用例

## Slide 26: 定义性能指标—通过同类业务进行分析
如果新建一个项目，没有日志，怎样定义性能指标
  分析同类型项目
  奥运会售票系统
    参考国外奥运会售票系统
    预上线尝试
  比如：要做一个类似CSDN规模的技术论坛，怎样定义性能测试指标
    打电话了解访问量和相关业务

## Slide 27: 目录
定义性能测试指标
  通过系统日志进行分析
  通过同类业务进行分析
  通过80/20原则进行分析
编写性能测试计划
编写性能测试方案
编写性能测试用例

## Slide 28: 定义性能指标—通过80/20原则进行分析
80%的用户只使用20%的功能，80%的业务只有20%的人使用
  对于性能测试来说，应该将精力集中在用户最常使用的功能上
通过80/20规则结合前面的日志或同类项目进行功能划分，找到性能测试的需求

## Slide 29: 定义性能指标—生活中的例子
地铁站换乘大厅的楼梯应该修建多宽？
  假设发车频率是2分44秒，每节车厢设计容量320人（高峰期挤入400人），假设地铁8节车厢，大概能容纳3200人，地铁站是双向的，高峰期发车频率平均1分22秒会有1列地铁到站下车。假设到达该站有65%的乘客需要下车换乘，也就是1分22秒将有3200*0.65 = 2080名乘客从月台上疏散，对乘客的疏散能力做一个限制，将1分22秒，限制在1分10秒（提供12秒的富余空间）

## Slide 30: 定义性能指标—生活中的例子
  70秒如何疏散2080名乘客？假设有4个楼梯，每个楼梯平均疏散多少名乘客？每个楼梯每秒种需要疏散多少名乘客？需要设计同时有多少名乘客上楼的楼梯？（大约多少米宽）
    每个楼梯乘客数：2080/4 = 520名
    每个楼梯每秒种需要疏散的乘客数：520/70 = 8 （约等于）
    预计宽度：6米
  如果同时考虑有下楼梯的乘客，宽度应该设计多少合适？

## Slide 31: 定义性能指标
性能测试的关键
  知道用户会做什么
  知道用户怎么做这件事
  知道多少用户做这件事情
  知道对应的性能指标
  清楚每个指标的估算方法

## Slide 32: 练习
如何在PC环境上执行性能测试去评估线上环境（假设线上环境在阿里云），如果现有系统每秒2000笔交易，测试环境每秒500笔交易，是不是如果有4台一样的测试环境做负载均衡就能处理2000笔业务？
  不是，原则上用5台
  原因：不一定都均衡

## Slide 33: 练习
由业务需求，确定TPS
  某银行每天有100W笔存款，平均6小时完成，问：TPS并发是多少？
    100W/(6*3600)
  某客户管理系统，现有用户50000，每天新增100个用户，求TPS?
    100/(24*3600) ?
    经过与客户沟通，其新增用户业务主要集中在每天上班前两小时和下班前两小时
    100/(4*3600) = 0.0069
    不需要做性能测试

## Slide 34: 练习
客服使用的电话系统，1000个客服，每个客服每天打120个电话，TPS是多少？
  1000*120/(8*3600) = 4

## Slide 35: 性能指标计算总结
TPS = 事务总数 / 时间
Hits（用户点击量）：一个页面有多少个请求，就等于多少个hits（抓包可以得到）
带宽：整个页面的大小就是所需要的带宽数
并发用户数：总带宽/每个用户所需要的带宽

## Slide 36: 定义性能指标
定义性能指标主要为在一定负载下：
  响应时间
  服务器资源占用率
  不同业务的最大吞吐量
  系统能支持的并发用户数

## Slide 37: 目录
定义性能测试指标
  通过系统日志进行分析
  通过同类业务进行分析
  通过80/20原则进行分析
编写性能测试计划
编写性能测试方案
编写性能测试用例

## Slide 38: 编写性能测试计划
为什么编写性能测试计划
  为整个性能测试阶段的管理工作和技术提供指南
测试计划需要包含的内容：
  在测试计划中需要明确测试的内容和范围，为评价系统提供依据
  对设备及人员资源的需求
  对测试结果的评价指标
如果被测系统比较简单，在计划中明确测试方法及对象；如果比较大的项目，除了测试计划还需要性能测试方案

## Slide 39: 性能测试计划书写要点
文档目的
  描述性能测试流程、范围、环境、风险等因素作为性能测试实施的依据
项目背景介绍
  介绍该项目的项目背景，主要功能、业务场景等
术语及缩写
  专有名词，如：负载测试、压力测试、配置测试、基准测试以及用到的软件比如LAMP、LNMP、LANMP

## Slide 40: 性能测试计划
参考文档
  《项目文档》、《性能需求规格说明书》、《系统架构设计文档》、《系统测试计划》、入口标准等
系统运行环境
  网络运行拓扑图
  软硬件配置

## Slide 41: 性能测试计划
测试内容
  浏览、发帖、注册及查询进行性能测试，评估LAMP、LNMP、LANMP三大主流架构在CentOS系统32位及64位下的运行表现，确认哪种架构更适合此论坛系统，进一步得到各个功能在一定平台下的最大数据处理能力……

## Slide 42: 性能测试计划
非测试内容
  由于以下功能在真实情况中使用比较少，并对响应时间无明确需求，故不进行测试
    用户间短消息功能
    帖子移动管理功能
    论坛后台管理功能

## Slide 43: 性能测试计划—角色和职责
角色 | 资源数量 | 职责 | 备注
测试经理 | 1 | 跟踪监督性能测试项目进度 审核性能测试报告 | 
高级性能测试工程师 | 1 | 撰写性能测试计划 分析性能需求，制定性能测试方案，测试用例 设计性能测试场景及性能测试平台 辅助开发人员修改性能缺陷 撰写测试报告 | 
性能测试工程师 | 1 | 开发性能测试脚本 执行性能测试场景 搭建测试换件 | 

## Slide 44: 性能测试计划—工具列表
测试工具 | 版本 | 许可 | 用途 | 备注
LoadRunner | V11 | Web 10000 Vuser | 性能测试 | 
SVN | V1.6.5 |  | 配置管理 | 
HttpWatch | V7.0 |  | HTTP分析 | 
Word | V2016 |  | 撰写测试报告 | 
Visio | V2016 |  | 绘制流程图 | 
Project | V2016 |  | 跟踪项目进度 | 
Spotlight |  |  | CentOS及MySQL监控 | 
Nmon |  |  | CentOS监控 | 
Nmon Analysis |  |  | Nmon日志分析 | 
RPC.rstatd |  |  | CentOS监控 | 

## Slide 45: 性能测试计划
进度安排
任务名称 | 起始时间 | 结束时间 | 工作日 | 资源
测试计划 | 2019-3-5 | 2019-3-7 | 2 | 测试经理、高级性能测试工程师
测试方案 |  |  |  | 
测试用例及脚本开发 |  |  |  | 
测试环境搭建 |  |  |  | 
测试执行 |  |  |  | 
测试报告总结 |  |  |  | 

## Slide 46: 性能测试计划
出口标准
  获得各平台下的测试数据，评估得到最佳运行平台
  评估得到最佳平台上处理能力峰值
  压力测试连续12小时无故障
  测试结果达到预期目标，系统满足用户处理能力及稳定性需求
  ……

## Slide 47: 性能测试计划
交付物
序号 | 交付件名称 | 交付件编号 | 备注
1 | 《性能测试计划》 |  | 
2 | 《性能测试方案》 |  | 
3 | 《性能测试用例》 |  | 
4 | 《LoadRunner性能测试脚本》 |  | LoadRunner格式
5 | 《LoadRunner脚本业务报告》 |  | LoadRunner格式
6 | 《LoadRunner性能测试场景及测试结果》 |  | LoadRunner格式
7 | 《性能测试报告》 |  | 

## Slide 48: 性能测试计划
风险
  受环境限制，无法在测试环境中模拟系统真实上线情况下LVS负载均衡及CDN环境，测试环境服务器配置与在线架构有一定误差，故该结构无法完全代表在线运行情况
Notes: LVS:Linux Virtual Server

## Slide 49: 目录
定义性能测试指标
  通过系统日志进行分析
  通过同类业务进行分析
  通过80/20原则进行分析
编写性能测试计划
编写性能测试方案
编写性能测试用例

## Slide 50: 编写性能测试方案
文档目的
测试目的
测试策略
业务抽取（测试脚本）
  需要进行测试的主要业务
  用户行为模型及性能指标（测试场景）
监控方式
场景检查

## Slide 51: 性能测试方案

## Slide 57: 目录
定义性能测试指标
  通过系统日志进行分析
  通过同类业务进行分析
  通过80/20原则进行分析
编写性能测试计划
编写性能测试方案
编写性能测试用例

## Slide 58: 编写性能测试用例

## Slide 60: 内容总结
定义性能测试指标
  通过系统日志进行分析
  通过同类业务进行分析
  通过80/20原则进行分析
编写性能测试计划
编写性能测试方案
编写性能测试用例