## Slide 1
Linux服务器性能监控

## Slide 2: 本章大纲
服务器性能测试范围
进程与线程
服务器内存监控
服务器CPU监控
服务器网络监控
服务器磁盘监控
linux监控工具nmon
定时任务

## Slide 3: 服务器性能测试范围
测试目的：
  发现服务器的性能瓶颈，配置的不同能够承载的最大任务数不同，能够承载的压力也是不同的
Notes: 操作系统版本

## Slide 4: 服务器性能测试范围
测试范围及性能指标
  CPU
  内存
  磁盘
  网络
  版本
Notes: CPU
内存：临时存储货物的仓库，断电了，数据就没有了
磁盘：持久化的仓库，只要硬盘不存在，数据就是存在的，绝大多数数据库是存储在硬盘的,memcahe存储在内存
网络：道路，带宽决定了传输数据的大小，
版本：cento 7 ,6.8,6.5 服务启动的命令不一样了，底层很多东西都不同了，jdk版本，64位，cento7，数据库，中间件，版本不一致，存在很大的差异

## Slide 5: 服务器性能测试范围
测试与生产的环境配置不同
  通过多次性能压测来计算损耗
性能损耗的计算方式
  多次压测后的性能预估
Chart: 
正常曲线 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
性能损耗 | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Notes: 性能不是随着服务的增长而线性增长，X 服务器多少台，Y性能指数，3,5,7台怎么样
服务器越多，性能损耗越多，加服务器不是一个好办法，性能损耗指数的计算，通过以下方法来预估
相同脚本，相同并发数，

## Slide 6: 进程与线程
定义
  进程是具有一定独立功能的程序关于某个数据集合上的一次运行活动，是系统进行资源分配和调度的一个独立单位。
  线程是进程的一个实体，是CPU调度和分派的基本单位，它是比进程更小的能够独立运行的基本单位，线程自己基本上不拥有系统资源，只拥有一点在运行中必不可少的资源，一个线程可以创建和销毁另一个线程。
Notes: 进程是可以独立运行的
进程可以有多个线程，多个线程之间可以互相操作。进程理解为一个盒子，里边有多个线程
CPU调度是在线程上进行的。资源是进程声明和占有的

## Slide 7: 进程与线程
区别
  一个线程只能属于一个进程，而一个进程可以拥有多个线程。
  线程是进程工作的最小单位。
  一个进程会分配一个地址空间，进程与进程之间不共享地址空间，即不共享内存。
  同一个进程下的不同的多个线程，共享父进程的地址空间。
  线程在执行过程中，需要协作同步。不同进程的线程间要利用消息通信的办法实现同步。
  线程作为调度和分配的基本单位，进程作为拥有资源的基本单位。
Notes: 进程工作是基于线程的
协作同步:加锁
线程就是工作的，进程就是调度资源的

## Slide 8: 进程的优点
  优点
  每个进程互相独立，不影响主程序的稳定性，子进程崩溃不影响其他进程。
  通过增加CPU，就可以扩充性能。
  可以尽量减少线程加锁与解锁的影响，极大的提高了性能。
Notes: 多进程，调优容易进行，多线程debug不容易进行

## Slide 9: 进程的缺点
缺点
  逻辑控制复杂，需要和主程序交互。
  多进程调度开销大。

## Slide 10: 线程的优点与缺点
优点
  程序逻辑和控制方式简单。
  所有线程可以直接共享内存和变量等。
  线程方式消耗的总资源比进程方式少。
缺点
  每个线程与主程序共用地址空间，最大内存地址受限。
  线程之间的同步和加锁不易控制。
  一个线程的崩溃可能影响到整个程序的稳定性。
Notes: 静态变量，不变的，多个线程用来计数的，一次使用，所有线程都可以用
一个房间，只能进来一个人进行操作
根据业务逻辑来，采用多进程结合多线程来进行开发，对于监控程序进行长时间压测

## Slide 11: 服务器内存监控
man
  Linux 下的函数手册命令，可以查看所有命令的使用方法
  ps
  查看系统中所有运行进程的详细信息
  ps –aux|grep mysql 或者 ps –ef

## Slide 12: 服务器内存监控
  top：能够实时监控系统的运行状态，并且可以按照cpu及内存等进行排序。
  p：监控指定的进程，当监控多个进程时，进程ID以逗号分隔。这个选项只能在命令行下使用
  M：按内存使用率排序
  P：按 CPU 使用率排序
  z：彩色/黑白显示

## Slide 13: 服务器内存监控
top
  load average：系统的运行队列的平均利用率，也可以认为是可运行进程的平均数。三个值分别表示在最后的1分钟、5分钟、15分钟的平均负载值。
  top使用说明：在单核CPU中load average的值为1时，表示满负荷状态。多核CPU中满负荷load average的值为1*CPU核数。

## Slide 14: 服务器内存监控
vmstat
  可以监控操作系统的进程状态、内存、虚拟内存、磁盘IO、CPU的信息。
  -S：使用指定单位显示，参数有k、K、m、M，分别代表1000、1024、1000000、1048576字节。默认单位是K（1024 bytes）
Notes: vmstat 1 10

## Slide 15: 服务器内存监控
free
  能够监控系统的内存使用状态。total：总计物理内存的大小；Used：已使用多大；Free：可用有多少；shared：多个进程共享的内存总额；buffer/cached磁盘缓存的大小。

## Slide 16: 服务器CPU监控
mpstat
  yum install –y sysstat
  apt-get install –y sysstat(unbuntu)
  可以查看多核CPU中每个计算核心的统计数据。
  -P 表示监控哪个CPU，CPU在【0，CPU个数-1】中取值
  internal相邻的两次采样的间隔时间
  count采样的次数
Notes: mpstat 1 5 间隔1秒监控5次，用户使用的，系统使用的，空闲的

## Slide 17: 服务器CPU监控
mpstat注意
  当没有参数时，mpstat则显示系统启动以后所有信息的平均值。有interval时，第一行的信息自系统启动以来的平均信息。从第二行开始，输出为前一个interval时间段的平均信息。

## Slide 18: 服务器网络监控
netstat
  用于显示本机网络连接、运行端口、路由表等信息
  -n：拒绝显示别名，能显示数字的全部转化为数字
  -l：仅列出有在Listen（监听）的服务状态
  -p：显示建立相关链接的程序名
  -t（tcp）：显示tcp相关选项
  -u（udp）：显示udp相关选项
  -i：显示自动匹配接口的信息
  -c：每隔一个固定时间，执行该netstat命令
Notes: 磁盘过度，达到上限。netstat –ntlp
netstat -i
lface网络接口名称
MTU 最大传输单元字节数 RX-OK接收的数据包 TX发送的数据包
RX-DRP 丢了多少
RX-OVR 由于误差丢失了多少数据包
Flg标记 B设置了广播，M接收所有的数据包 U L回送设备。底层的内容
网络质量有问题，传输性能会下降
netstat –i –c 1 其中–c可以省略
用途：查看某个端口有没有被监听，网络传输的大小，有没有错误，工具上都是这个命令

## Slide 19: 服务器磁盘监控
iostat
  是对系统磁盘IO操作进行监控，它的输出主要显示磁盘的读写操作的统计信息，同时给出CPU使用情况。
  iostat -x
  iostat -x sda 1 5
Notes: https://www.cnblogs.com/ggjucheng/archive/2013/01/13/2858810.html
tps 1次IO请求 kB_read/s
iostat –x 指定的设备
rrqm/s：每秒这个设备相关的读取请求有多少被Merge了
r/s 每秒完成读IO设备的次数
rsec/s：每秒读取的扇区数；
rKB/s 每秒读的字节数
avgrq-sz 平均请求扇区的大小
avgqu-sz 是平均请求队列的长度。毫无疑问，队列长度越短越好。
await： 每一个IO请求的处理的平均时间（单位是微秒毫秒）。这里可以理解为IO的响应时间，一般地系统IO响应时间应该低于5ms，如果大于10ms就比较大了。
svctm 表示平均每次设备I/O操作的服务时间（以毫秒为单位）。如果svctm的值与await很接近，表示几乎没有I/O等待，磁盘性能很好，如果await的值远高于svctm的值，则表示I/O队列等待太长， 系统上运行的应用程序将变慢。
%util： 在统计时间内所有处理IO时间，除以总共统计时间。例如，如果统计间隔1秒，该设备有0.8秒在处理IO，而0.2秒闲置，那么该设备的%util = 0.8/1 = 80%，所以该参数暗示了设备的繁忙程度
  iostat –x 1 3

## Slide 20: sar命令
sar命令
  sar（System Activity Reporter系统活动情况报告）是目前 Linux 上最为全面的系统性能分析工具之一，可以从多方面对系统的活动进行报告，包括：文件的读写情况、系统调用的使用情况、磁盘I/O、CPU效率、内存使用状况、进程活动及IPC有关的活动等。

## Slide 21: sar命令
sar命令常用格式
  sar [options] [-A] [-o file] t [n]
  其中：
  t为采样间隔，n为采样次数，默认值是1；
  -o file表示将命令结果以二进制格式存放在文件中，file 是文件名

## Slide 22: sar命令
sar命令常用格式
-A：所有报告的总和
-u：输出CPU使用情况的统计信息
-r：输出内存和交换空间的统计信息
-b：缓冲区使用情况
-a：文件读写情况
-c：输出进程统计信息，每秒创建的进程数
-R：输出内存页面的统计信息
-y：终端设备活动情况
-w：输出系统交换活动信息

## Slide 23: linux监控工具nmon
nmon是一种在Linux操作系统上广泛使用的监控与分析工具，相对于其它一些系统资源监控工具来说，nmon所记录的信息是比较全面的，它能在系统运行过程中实时地捕捉系统资源的使用情况，并且能输出结果到文件中，然后通过nmon_analyzer工具产生数据文件与图形化结果。

## Slide 24: linux监控工具nmon
nmon用法
  -f 输出文件，必选参数，nmon输出的文件名是默认名称 localhost_date_time.nmon
  -F <filename> 这个参数和-f相同，只不过用户可以自己定义文件名称。
  -s采集数据频率，也就是保存数据的频率
  -c 采集数据次数
  -t 输出最消耗资源的进程数据
  -m 生成的数据文件的存放目录

## Slide 25: linux监控工具nmon
http://nmon.sourceforge.net/pmwiki.php
1.使用客户端上传文件 nmon16e_mpginc.tar.gz /usr/bin
2. cd /usr/bin
解压 tar zxvf nmon16e_mpginc.tar.gz
3.重命名 mv nmon_x86_64_centos7 nmon
4.运行 ./nmon
5.#nmon -s10 -c60 -f -m /home/
6.下载nmon analyser
将/usr/local/目录下的*.nmon文件拿到WINDOWS机器上，用Excel打开分析工具nmon analyser v46.xlsm，点击“Analyze nmon data”按钮加载nmon文件，这样这会生成一个分析后的结果文件。
注意：点击“Analyze nmon data”按钮，需要启用Excel的宏。
Notes: 借助excel的宏

## Slide 26: linux监控工具nmon
nmon analyser Sheet
SYS_SUMM 系统汇总,蓝线为cpu占有率变化情况,粉线为磁盘IO的变化情况
AAA 关于操作系统以及nmon本身的一些信息
CPUnn 显示执行之间内CPU占用情况
CPU_ALL 所有CPU概述，显示所有CPU平均占用情况
CPU_SUMM 每一个CPU在执行时间内的占用情况
Notes: http://www.51testing.com/html/00/130600-866862.html

## Slide 27: linux监控工具nmon
nmon analyser Sheet
DGBUSY 磁盘组每个hdisk设备平均占用情况
DGREAD 每个磁盘组的平均读情况
DGSIZE 每个磁盘组的平均读写情况（块大小）
DGWRITE 每个磁盘组的平均写情况
DGXFER 每个磁盘组的I/O每秒操作
MEM 内存相关的主要信息，使用、空闲内存大小等

## Slide 28: Linux系统定时任务
  at： 适合仅执行一次就结束的调度任务
  crontab：可以周期性执行任务工作
  anacron：当该执行定时任务时，系统处于关机状态，anacron可以确保下次开启系统的时候，脚本会被执行（contab不会）

## Slide 29: linux定时任务
crontab
  linux系统是由cron这个系统服务来控制的。Linux系统上包含很多的计划性工作。使用者自己也可以设置计划任务，所以Linux系统提供了使用者控制计划任务的命令。

## Slide 30: linux定时任务
crontab的启动
  /sbin/service crond status 查看定时任务的服务是否启动
  start /stop/restart 启动服务/停止服务/重新启动服务
  reload重新载入配置

## Slide 31: linux定时任务
crontab的服务权限
  crontab的权限管理存储在cron.allow文件和cron.deny
  文件中，如果没有可在etc目录下创建
  cron.allow文件存储的是允许哪些用户使用crontab
  cron.deny文件存储的是不允许哪些用户使用crontab

## Slide 32: linux定时任务
crontab的使用场景说明
  当两个文件都不存在时，只允许root用户使用crontab
  当cron.allow文件存在，而cron.deny文件不存在时，那么只允许cron.allow文件中的用户使用crontab
  如果两个文件都存在时，而一个用户在两个文件中都有，那么以cron.allow文件为准，只要cron.allow有该用户，那么该用户就可以使用crontab

## Slide 33: linux定时任务
crontab的使用
命令：crontab –e 在编辑页面中输入命令即可
crontab的编辑格式
* * * * * command 对应单位：
分 时 日 月 周 命令

## Slide 34: linux定时任务
crontab的时间单位说明
  第1列表示分钟00~59每分钟用*或者*/1表示
  第2列表示小时（0表示0点）
  第3列表示日期01~31
  第4列表示月份01~12
  第5列表示星期（0~6）
  第6列表示运行的命令

## Slide 35: linux定时任务
crontab的符号说明
  *表示范围内所有值
  /代表每隔的意思
  -表示数字范围
  ,分割开几个不同的数字
Notes: * * * * * * nmon –f –F /test/nmon123.nmon –s 1 –c 10

## Slide 36: Linux定时任务举例
每分钟在date.log里打印当前时间
  编辑cron服务：sudo crontab –e
  在文件末尾加 ： */1 * * * * date >> date.log
设置12:00，执行关机操作
  在文件末尾加：0 12 * * * shutdown –h now